Exemple d'offre de prix vierge fourni par la société CSI sud ouest.

Il est difficile d'établir le coût précis d'une carte, car celui-ci peut varier en fonction des paramètres suivants:

- Surface ( en dm2 )

- Nombre de couche ( simple face, double face, 4 couches,… ou  8 couches ...)

- Vernis ( épargne )

- Epaisseur (diélectrique, Cuivre: 18(m, 35(m ou  70(m par exemple)

- Sérigraphie ( sur une ou deux faces )

- Type de diélectrique  ( FR4, FR1, CEM1, CEM3 ou  BT-Epoxy par exemple )

- Quantités ( voir exemple de devis en cours, pour 2 cartes 165 Frs par carte, alors que pour 50 cartes, 27,50 Frs par cartes !); L'organisation d'une telle production avec le nombre de phase de production justifie un tel écart.

- Délais ( en jours ouvrés ou à échéance)

Nouveaux tarif pour "l'outillage" : 31 € par film + 31 € pour la programmation.

Exemple :

Pour un double face + vernis 2 faces + sérigraphie 1 face

5 x 31 + 31 = 6x 31 € = 186 € ( Euros ).

Voir Documents de cours sur Circuits Imprimés et Technologie de Montage en Surface.

QUELQUES    SITES INTERNET   SUR LA    FABRICATION DE CIRCUITS IMPRIMES

SOCIETE MK-PCB voir site internet  www.mk-pcb.com

www.mk-pcb.com/ tableau de prix (voir ci-dessus)

www.lithos.fr un petit diaporama sur la fabrication

www.univ-valenciennes.fr/IUT/WEBTRONIC/CircuitSom.htm

organigramme de fabrication

détail des différentes étapes

www.cirex-France.com

quelques info sur la fabrication

des logiciels utilitaires (pour voir les GERBER )

members.aol.com/ecmpcb/visite.htm

diaporama intéressant

www.cirly.com

calcul de largeur de pistes

info sur les fichiers GERBER et EXELON

**********************************************************************************************

Il est possible de controler les fichiers Gerber générés. Il suffit de posséder un logiciel permettant d'afficher ce format ( " Viewer "). A titre d'exemple, le logiciel GCPrevue ( Copyright GraphiCode Inc. 1988-1998 ) le permet. Ce logiciel est disponible en téléchargement sur le site internet de la société Graphicode: http://www.graphicode.com

Utilisation du logiciel GCPrevue, version 8.1 english

1 - Bouton Layer List: Sélectionner les fichiers Gerber correspondants aux différentes couches. 
2 - Bouton Aperture Lists: Sélectionner le fichier apperture ( si format RS274D ). Des filtres de conversions analysent alors le fichier. Dans le dialogue Load aperture list, les fields number sont les suivants: Dcode=1, X=3, Y=4, Shape=2, mettre aussi Units à mm. 
3 - Menu File | Laod layers: Dialogue Data Type: Gerber. Ou Auto et ignorer alors l'étape 4.

4 - Dialogue Load Gerber Data: Layers = 1 ( pour le coté cuivre ), Whole Digits=2, Precision=3, Abs/Inc=absolute, Zero Suppres=decimal, Units=mm ( à adapter selon les options ), Coords=abs, Arc style=quadrant, Character Set=ASCII. 
5 - La couche ( layer ) concernée doit alors apparaître.