## Slide 1
Les Microcontrôleurs
PIC 16Cxx
BEP Electronique - Systèmes microprogrammés
Questionnaire
Elaboration du travail suivie et validée par M. Patrick Anaya

## Slide 2
Les microcontrôleurs PIC 16Cxx
Questionnaire
Les PIC sont des circuits:
microprocesseur
microcontrôleur

## Slide 3
Les microcontrôleurs PIC 16Cxx
Questionnaire
Les PIC ont une architecture:
Von Neumann
Harvard

## Slide 4
Les microcontrôleurs PIC 16Cxx
Questionnaire
Une case de la mémoire de programme d ’un PIC peut contenir
une instruction ET une opérande:
Vrai
Faux

## Slide 5
Les microcontrôleurs PIC 16Cxx
Questionnaire
Le registre permettant de programmer
la direction des lignes d ’E/S est le registre:
W
PORT
TRIS
STATUS
PC

## Slide 6
Les microcontrôleurs PIC 16Cxx
Questionnaire
Le registre d ’état est le registre:
W
PORT
TRIS
STATUS
PC

## Slide 7
Les microcontrôleurs PIC 16Cxx
Questionnaire
Le registre de travail à usage général est le registre:
W
PORT
TRIS
STATUS
PC

## Slide 8
Les microcontrôleurs PIC 16Cxx
Questionnaire
Le registre compteur programme est le registre:
W
PORT
TRIS
STATUS
PC

## Slide 9
Les microcontrôleurs PIC 16Cxx
Questionnaire
Le registre permettant d ’envoyer ou recevoir des données
sur les ports d ’E/S est le registre:
W
PORT
TRIS
STATUS
PC

## Slide 10
Les microcontrôleurs PIC 16Cxx
Questionnaire
L ’oscillateur fournissant le signal d ’horloge au PIC
peut être un oscillateur à quartz:
Vrai
Faux

## Slide 11
Les microcontrôleurs PIC 16Cxx
Questionnaire
L ’oscillateur fournissant le signal d ’horloge au PIC
peut être une cellule RC:
Vrai
Faux

## Slide 12
Les microcontrôleurs PIC 16Cxx
Questionnaire
La durée d ’un cycle machine est égale à 4 fois la période d ’horloge:
Vrai
Faux

## Slide 13
Les microcontrôleurs PIC 16Cxx
Questionnaire
Le PIC est un circuit à jeu d ’instructions réduit (RISC)
Vrai
Faux

## Slide 14
Les microcontrôleurs PIC 16Cxx
Questionnaire
Recommencez