## Slide 1
S.P.I
BUS série synchrone
à grande vitesse
Cliquez ici pour avancer
Ici pour reculer
Ch.Dupaty 11/97

## Slide 2: Les BUS S.P.I : Architechture
Maître (uC)
CLK
MISO
MOSI
SEL1
SEL2
SEL3
CLK
MOSI
MISO
SEL1
CLK
MOSI
MISO
SEL1
CLK
MOSI
MISO
SEL1
EEPROM
RTC
Afficheur cristaux liquides

## Slide 3: Quatre fils dont trois communs à tous les boîtiers
Une horloge : CLK (max 250 MHz) « Synchrone »
MISO : Master In / Slave Out De l ’esclave vers le maître
MOSI : Master Out / Slave In Du maître vers l ’esclave
Un fil de sélection de boîtier : SELx

## Slide 4: AVANTAGES !!!
Moins de broches sur les boîtiers
Facilité de câblage
Fiabilité (moins de soudures)
Le rapport liaisons / boîtiers est inversement proportionnel au nombre d ’esclaves
Nombreux périphériques disponibles au standard S.P.I

## Slide 5: Nombreux périphériques ...
Convertisseurs Analogiques Numériques
Convertisseurs Numériques Analogiques
Afficheurs à cristaux liquides, à LED
Mémoires : RAM, EEPROM
Timers
Ports
Etc.

## Slide 6: PRINCIPE
Chaque composant possède un registre à décalage (8 ou 9 bits)
L ’horloge est commune aux deux registres
La sortie de l ’un est l ’entrée de l ’autre
L ’échange se fait donc en 8 (9) fronts d ’horloge

## Slide 7: EXEMPLE
Les diapositives suivantes montrent un exemple d ’échange entre un micro contrôleur (Le Maître) et une EEPROM (L ’Esclave). Au départ les deux registres à décalage contiennent $8F et $72. Après huit font d horloge on constatera l ’échange des deux données
Dans le cas d ’une horloge à 200 KHz l ’échange s ’effectue en : 40 uS

## Slide 8: Communications Synchrones : Le BUS S.P.I
1
0
0
0
1
1
1
1
Horloge
A
0
1
1
1
0
0
1
0
$8F
$72
Horloge
B
CLK
MISO
MOSI
MAITRE
ESCLAVE

## Slide 9
0
0
0
1
1
1
1
Horloge
A
1
1
1
0
0
1
0
$8F
$72
Horloge
B
1
0
0
CLK
MISO
MOSI
MAITRE
ESCLAVE
1

## Slide 10
0
0
0
1
1
1
1
Horloge
A
1
1
1
0
0
1
0
$1E
$E5
Horloge
B
1
0
0
CLK
MISO
MOSI
MAITRE
ESCLAVE

## Slide 11
0
0
0
1
1
1
1
Horloge
A
1
1
0
0
1
0
$1E
$E5
Horloge
B
1
0
1
0
CLK
MISO
MOSI
MAITRE
ESCLAVE
2

## Slide 12
0
0
0
1
1
1
1
Horloge
A
1
1
0
0
1
0
$3D
$CA
Horloge
B
1
0
1
0
CLK
MISO
MOSI
MAITRE
ESCLAVE

## Slide 13
0
1
1
1
1
Horloge
A
1
0
0
1
0
$2D
$CA
Horloge
B
1
0
1
1
0
0
CLK
MISO
MOSI
MAITRE
ESCLAVE
3

## Slide 14
0
1
1
1
1
Horloge
A
1
0
0
1
0
$7C
$94
Horloge
B
1
0
1
1
0
0
CLK
MISO
MOSI
MAITRE
ESCLAVE

## Slide 15
1
1
1
1
Horloge
A
0
0
1
0
$7C
$94
Horloge
B
1
0
1
1
0
0
0
1
CLK
MISO
MOSI
MAITRE
ESCLAVE
4

## Slide 16
1
1
1
1
Horloge
A
0
0
1
0
$F7
$28
Horloge
B
1
0
1
1
0
0
0
1
CLK
MISO
MOSI
MAITRE
ESCLAVE

## Slide 17
1
1
1
Horloge
A
0
1
0
$F7
$28
Horloge
B
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
CLK
MISO
MOSI
MAITRE
ESCLAVE
5

## Slide 18
1
1
1
Horloge
A
0
1
0
$EE
$51
Horloge
B
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
CLK
MISO
MOSI
MAITRE
ESCLAVE

## Slide 19
1
1
Horloge
A
1
0
$EE
$51
Horloge
B
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
CLK
MISO
MOSI
MAITRE
ESCLAVE
6

## Slide 20
1
1
Horloge
A
1
0
$DC
$A3
Horloge
B
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
CLK
MISO
MOSI
MAITRE
ESCLAVE

## Slide 21
1
Horloge
A
0
$DC
$A3
Horloge
B
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
CLK
MISO
MOSI
MAITRE
ESCLAVE
7

## Slide 22
1
Horloge
A
0
$B9
$47
Horloge
B
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
CLK
MISO
MOSI
MAITRE
ESCLAVE

## Slide 23
Horloge
A
$B9
$47
Horloge
B
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
CLK
MISO
MOSI
MAITRE
ESCLAVE
8

## Slide 24
0
Horloge
A
$72
$8F
Horloge
B
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
CLK
MISO
MOSI
MAITRE
ESCLAVE

## Slide 25: Le BUS S.P.I ...
Facile à mettre en œuvre
Rapide
Universel
Performant
Simple à programmer
sur un micro controleur
équipé d ’un port
série synchrone S.P.I

## Slide 26: La programmation...
1 : Activer le port S.P.I
2 : Choisir le mode Maitre ou Esclave
(en général Maitre sur un uC)
3 : Choisir la vitesse de transfert
par rapport à celle de l ’Esclave
4 : Charger le registre S.P.I avec
le contenu de l ’accumulateur
5 : C ’est parti … 40 uS à 200 KHz
6 : Attendre le positionnement d ’un drapeau
de fin de transfert ou l ’activation d ’une interruption
7 : Charger l ’accumulateur avec le contenu du
registre S.P.I … C ’est tout

## Slide 27
Le mot de la fin :
S.P.I
Recommencer ?