## Slide 1: Le BUS IIC
Communications séries synchrones
Ch.Dupaty 11/97

## Slide 2: IIC : Inter Integrated Circuit BUS
Bus de communication synchrone (même horloge pour l émetteur et le récepteur)
Norme électrique et protocole d ’échange très répandu
Nombreux périphériques disponibles

## Slide 3: Connexions simplifiées
Un fil pour l ’horloge synchrone
Un fil pour la transmission des données
Un fil pour la référence de tension

## Slide 4: Connexions
uC
EEPROM
CAN
Carte à Puce
Afficheur
SDA
SCL

## Slide 5: SCL & SDA
SCL : Sérial Clock Horloge de transmission synchrone, fournie par le micro controleur et commune à tous les récepteurs
SDA : Sérial Data Transfert des données bi-directionnel, synchrone avec SCL

## Slide 6: Un fil de données bi directionnel
Commande par des sorties à drain ouvert afin d ’éviter les courts circuits
Nécessité de résistances de rappel à VDD

## Slide 7: Pas de fil de sélection de boîtier
Nécessité d ’un protocole de communication logiciel entre les périphériques et le micro contrôleur

## Slide 8: Validité des données
SCL
SDA
Donnée stable
La donnée change
Au repos les ligne SCL et SDA sont à l ’état logique 1 : Drain ouvert

## Slide 9: Condition de START et de STOP
Tout échange commence par un « START » et finit par un »STOP ... »
SDA
SCL
START
STOP

## Slide 10: Acquittement
Après la réception du 8ième bit de donnée, le récepteur prend la ligne de donnée et la place à 0v durant l ’impulsion SCL,
C ’est l ’information « ACKNOWLEDGE » L e micro contrôleur génère donc 9 impulsions d ’horloge pour transmettre un octet
Message bien reçu

## Slide 11: Adresse
Chaque récepteur possède une adresse, il s ’identifie en reconnaissant l ’adresse émise par l e micro contrôleur au début de l ’échange

## Slide 12: Exemple de trame IIC
Start
StOP
Acknowledge
Adresse esclave = 10h
Adresse memoire = E8h
Donnée memoire = 07h
 Ecrire la donnée 07h à l’adresse E8h d ’une EEPROM IIC. Adresse IIC du composant =10h

## Slide 13: Critères de choix
Avantages : Simplicité de cablage (2fils plus la référence) Sécurité active grâce au drain ouvert.
Inconvénients : Moins rapide que le bus S.P.I Complexité du protocole de communication.
SPI ? Ou IIC ?

## Slide 14: Le mot de la fin
IIC bus de communication synchrone
Phillips
SGS-THOMSON
NS
HARRIS
ATMEL
… et de nombreux autres